## Slide 1: Provoz energeticky pasivního domu (z hlediska prostupů tepla)
doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Katedra prostředí staveb a TZB

## Slide 2: Obsah
Tepelně technické chování dřevostavby v pasivním standardu
Základní informace o pasivní dřevostavbě – stavební řešení
Technická zařízení budovy
Výsledky experimentálních měření
a) tepelné chování zeminy v podzákladí budovy
b) průběhy teplot a vlhkosti v obvodových konstrukcích
c) měření hustoty tepelného toku obvodovými konstrukcemi

## Slide 3: Základní informace o stavbě
1

## Slide 4: Popis objektu
Výzkumné a inovační centrum MSDK = experimentální pasivní dům na bázi dřeva
Investor stavby – Moravskoslezský dřevařský klastr, o.s.
Dodavatel stavby: RD Rýmařov, realizace stavby 2011 - 2012
Fakulta stavební VŠB -TU Ostrava: člen klastru, pro stavbu poskytla pozemek v areálu FAST
Zdroj foto: RD Rýmařov

## Slide 5: Dispozice - 1. nadzemní podlaží

## Slide 6: Dispozice - 2. nadzemní podlaží
6
www.fast.vsb.cz

## Slide 7: Dispozice

## Slide 8: Popis objektu – stavební řešení
8
www.fast.vsb.cz
Nepodsklepená dvoupodlažní budova s pultovou střechou
Založení – základová deska, tepelná izolace základu - XPS
Difúzně otevřená obvodová konstrukce stěn a střechy
Tepelné izolace v obvodových konstrukcích – dřevovláknitá izolace (Steico)

## Slide 9: Popis objektu – stavební řešení
9
www.fast.vsb.cz
Jako fasádní systém budovy jsou realizovány tři varianty:
a) fasádní omítkový systém Baumit,
b) smrkový dřevěný obklad s odvětrávanou
vzduchovou mezerou,
c) obklad cementovlák. deskami CETRIS s odvětrávanou
vzduchovou mezerou.
Vypočtená měrná potřeba tepla na vytápění budovy
10 kWh/m2.a.
Tepelná ztráta objektu - stanovena do 2 kW.
Průměrný součinitel prostupu tepla - 0,13 W/(m2.K)
Stavební konstrukce | Součinitel prostupu tepla U [W/(m2.K)] | Součinitel prostupu tepla normový* Upas,20 [W/(m2.K)]
Stěna tl. 552 mm | 0,09/0,10 | 0,12
Střecha tl. 652 mm | 0,10 | 0,10
Podlaha tl. 610 mm | 0,12 | 0,15
Okna | 0,71 | 0,80

## Slide 10: Skladba podlahy na terénu

## Slide 11: Skladba obvodové stěny

## Slide 12: Odvození součinitele prostupu tepla obvodovou stěnou pomocí řešení metody dvourozměrného teplotního pole
A) analytický výpočet (pomocí programu TEPLO 2011), vliv tepelného mostu
započten pomocí náhradní ekvivalentní  pro nestejnorodou vrstvu,
B) analytický výpočet (pomocí programu TEPLO 2011), vliv tepelného mostu
započten pomocí výpočtu metody horní a dolní meze,
C) numerický výpočet (pomocí programu AREA 2011),
Výpočet součinitele prostupu tepla obvodovou stěnou dřevostavby |  |  |  |  |  |  | 
Varianty konstrukce | Metoda výpočtu | Teplota venkov.vzduchu | Tepelný tok | Hustota tepeln. toku | Plošná tepelná propus. | Součinitel prostupu tepla | Teplota vnitřn. vzduchu
 |  | e [C] | Q [W/m] | q [W/m2] | L2D [W/mK] | U [W/m2K] | i [C]
 | A | -15,0 | – | 3,22* | – | 0,092 | 20,0
 | B | -15,0 | – | 3,19* | – | 0,091 | 20,0
 | C | -15,0 | 1,89 | 3,16 | 0,054 | 0,090 | 20,0

## Slide 13: Technická zařízení budovy
2

## Slide 14: Vytápění a ohřev TV
Výuková sestava tepelných zdrojů a systémů vytápění s nadřazenou regulací:
Významnou součástí otopného systému je akumulační zásobník tepelné energie o objemu 700 l s integrovanou funkcí chladiče topné vody při přebytku tepelného výkonu.
Tepelné čerpadlo
Elek. kotel
Kotel na peletky
Akumulační zásobník
1) přímotopový kotel
(příkon 6 kW),
2) plynový kondenzační kotel
(regulovaný výkon 2-10 kW),
3) automatický kotel na spalování
pelet (výkon 12 kW),
4) tepelné čerpadlo země/voda (6 kW)
5) solární systém s vakuovými
trubicemi o ploše 4 m2.
Plyn. kotel

## Slide 15: Otopné soustavy
desková otopná tělesa (spád 50C/43C),
podlahové vytápění v 1.NP (spád 40C/35C),
vytápění VZT (spád 50C/43C),
chlazení VZT (spád 6C/2C),
ohřev TV (spád 55C/48C).
Foto z průběhu výstavby

## Slide 16: Nucené větrání s rekuperací
V objektu je navržen vzduchotechnický systém pro řízené větrání s rekuperací tepla a vytápění. Pro předehřev přiváděného větracího vzduchu a také jako částečná protimrazová ochrana rekuperačního výměníku VZT jednotky je navržen zemní výměník tepla.

## Slide 18: Systémy vytápění a větrání
18
www.fast.vsb.cz

## Slide 19: Nadřazený systém řízení a regulace (firma Siemens)
Inteligentní řízení budovy pomocí systému KNX umožňuje:
a) regulaci zdrojů tepla a chladu objektu,
b) řízení osvětlení,
c) ovládání žaluzií,
d) vypínání zásuvkových okruhů,
e) přenášení informací o stavu zabezpečení objektu.
(zdroj obr.: Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.,
Ing. Jan Šumpich, FEI VŠB-TUO)

## Slide 20: Vizualizace energocentra (Desigo Insight)

## Slide 21: Experimentální měření
21
3

## Slide 22: Experimentální měření
Cílem experimentálního měření je dlouhodobé monitorování:
tepelně vlhkostních vlastností obvodového pláště dřevostavby,
tepelného chování zeminy v podzákladí,
monitorování parametrů vnitřního prostředí (teplota vzduchu, relativní vlhkost vzduchu, koncentrace CO2),
monitorování energetické náročnosti objektu – spotřeby energie na vytápění, větrání, ohřev TV),
měření totálního napětí v zemině v úrovni základové spáry a pod základovou deskou,
nepřímé měření mechanického napětí v ŽB desce pomocí deformace odporových tenzometrů,

## Slide 23: Experimentální měření rozložení teplot v zemině pod základovou deskou
Teplotní čidla jsou umístěna v 5 pozicích a různých hloubkách:
TS1 – mimo budovu, TS2 – pod severní hranou základové desky, TS3 – pod středem základové desky
Hloubky uložení čidel: 0,70, 1,5 a 3,0 m pod povrchem podlahy.
V pozici TS1 – 1,0 m pod povrchem terénu

## Slide 24: Experimentální měření rozložení teplot v zemině pod základovou deskou
Průměrné měsíční teploty v zemině za rok (TS1, TS2)

## Slide 25: Experimentální měření rozložení teplot v zemině pod základovou deskou
Průměrné měsíční teploty v zemině za rok (TS1, TS3)

## Slide 26: Experimentální měření rozložení teplot v zemině pod základovou deskou
Průměrné měsíční teploty v zemině za rok (TS1, TS2, TS3)
 | Teploty [ °C] |  |  |  | 
Měsíc | e | Pozice čidel v zemině |  |  | 
 |  | TS1 | TS2 (severní hrana) |  | 
 |  | 1.0 m | 0.7 m | 1.5 m | 3.0 m
1 | -2.7 | 3.5 | 5.8 | 8.1 | 10.4
2 | -0.5 | 2.8 | 4.9 | 7 | 9.5
3 | 0 | 3.1 | 4 | 6.2 | 8.8
4 | 9.2 | 5.6 | 6.4 | 6.5 | 8.3
5 | 14.2 | 12.8 | 11 | 9.4 | 8.7
6 | 17.5 | 15.9 | 13.6 | 11.3 | 9.7
7 | 20.8 | 19 | 15 | 12.9 | 10.8
8 | 19.7 | 21.1 | 15.9 | 14.2 | 11.9
9 | 12.6 | 17.4 | 14.3 | 13.9 | 12.6
10 | 10.6 | 13.6 | 12.7 | 12.8 | 12.6
11 | 5.1 | 10.5 | 11.1 | 12.1 | 12.4
12 | 2.1 | 6 | 9.9 | 10.4 | 11.7
 | 9.1 | 10.9 | 10.4 | 10.4 | 10.6
 | Teploty [ °C] |  |  |  | 
Měsíc | e | Pozice čidel v zemině |  |  | 
 |  | TS1 | TS3 (střed) |  | 
 |  | 1.0 m | 0.7 m | 1.5 m | 3.0 m
1 | -2.7 | 3.5 | 13.3 | 12.6 | 12.1
2 | -0.5 | 2.8 | 12.3 | 11.6 | 11.5
3 | 0 | 3.1 | 11.6 | 10.9 | 10.9
4 | 9.2 | 5.6 | 11.2 | 10.3 | 10.3
5 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | 10.5 | 10
6 | 17.5 | 15.9 | 12.6 | 11.2 | 10.3
7 | 20.8 | 19 | 13.4 | 12.1 | 10.9
8 | 19.7 | 21.1 | 14.5 | 13.1 | 11.6
9 | 12.6 | 17.4 | 15.3 | 14.1 | 12.5
10 | 10.6 | 13.6 | 15.2 | 14.3 | 13
11 | 5.1 | 10.5 | 14.9 | 14.1 | 13.1
12 | 2.1 | 6 | 14.3 | 13.6 | 12.9
 | 9.1 | 10.9 | 13.4 | 12.4 | 11.6

## Slide 27: Měření teplotně-vlhkostních vlastností obvodových konstrukcí
27
www.fast.vsb.cz
V obvodových stěnách jsou zabudovány snímače, které dlouhodobě monitorují průběhy teplot (a také vlhkosti) v příčném profilu konstrukcí.
Notes: 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2013

## Slide 28: Umístění tepelně vlhkostních čidel do obvodových konstrukcí
Výroba obvodového pláště dřevostavby

## Slide 29: Umístění tepelně vlhkostních čidel do obvodových konstrukcí

## Slide 30
Výsledky měření průběhů vnějších povrchových teplot v obvodových stěnách dřevostavby v průběhu měsíce ledna
Vliv orientace na světovou stranu
Vliv druhu zatepl. systému
Vliv tepelných mostů
Vliv sálání oblohy
Vliv materiálu fasádního obkladu
Časový průběh vnějších povrchových teplot obvodových stěn v zimním období

## Slide 31: Časový průběh teplot v obvodové stěně (orientace - Jih) v zimní období

## Slide 32: Monitorování průběhů vlhkostí – stěna, orientace jih

## Slide 33: Časový průběh vnějších povrchových teplot obvodových stěn v letním období
Tab. 4.8 Hodnoty povrchových teplot obvodových stěn během měsíce srpna 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Hodnoty teplot | Teploty venkovního vzduchu ve C | Hodnoty povrchových teplot obvodových stěn během měsíce srpna 2013 ve C v místech měřících sond |  |  |  |  |  |  | 
 |  | S2-1 | S2-3 | S2-5 | S2-6 | S2-7 | S2-9 | S2-10 | S2-11
 |  | J | Z | SZ | S | S | SV | V | V
Průměr | 19,7 | 21,4 | 23,2 | 20,8 | 21,1 | 21,3 | 21,1 | 24,2 | 23,8
Min. | 7,3 | 7,1 | 11,1 | 8,7 | 9,2 | 9,3 | 9,6 | 10 | 10
Max. | 37,8 | 44,7 | 48,6 | 39,7 | 39,4 | 39,5 | 38,4 | 51,7 | 51,1
Min-Max | 30,5 | 37,6 | 37,5 | 31,0 | 30,2 | 30,2 | 28,8 | 41,7 | 41,1

## Slide 34: Časový průběh teplot v obvodové stěně (orientace – Jih) v letním období

## Slide 35: Časový průběh teplot v obvodové stěně (orientace – Jih) v průběhu 48 hodin v letním období

## Slide 36: Výsledky dynamického simulačního výpočtu časových průběhů teplot ve stěně symetricky zatížené skokovou změnou povrchové teploty
Stavební materiál | Materiálové charakteristiky |  |  | 
 | Objemová hmotnost | Měrná tepelná kapacita | Součinitel tepelné vodivosti | Součinitel teplotní vodivosti
 |  [kg/m3] | c [J/(kg K)] |  [W/(m K)] | a [m2/s]
železobeton | 2400 | 1020 | 1,58 | 6,45  10-7
děrovaná cihla (zdivo) | 964 | 1000 | 0,27 | 2,8  10-7
minerální vlákno | 135 | 840 | 0,045 | 3,97  10-7
dřevovlákno | 250 | 2100 | 0,048 | 0,91  10-7

## Slide 37: Měření hustoty tepelného toku obvodovou stěnou a odvození součinitele prostupu tepla

## Slide 38: Průběh výstavby
38
4

## Slide 39: Fotodokumentace z výstavby PD

## Slide 40: Fotodokumentace z výstavby PD

## Slide 41
Fotodokumentace z výstavby PD

## Slide 42
Fotodokumentace z výstavby PD

## Slide 43
Fotodokumentace z výstavby PD

## Slide 44
Fotodokumentace z výstavby PD

## Slide 45
Fotodokumentace z výstavby PD

## Slide 46
Fotodokumentace z výstavby PD

## Slide 47: Měření průvzdušnosti obálky Blower-door testem

## Slide 48: Fotodokumentace z výstavby PD

## Slide 49: Závěry
Dosažené výsledky experimentálního měření průběhů teplot uvnitř obvodových konstrukcí dřevostavby zatím prokazují pozitivní vliv použitého izolačního materiálu s vyšší měrnou tepelnou kapacitou na eliminaci tepelné zátěže konstrukcí v letním období.
V zimním období se sledováním teplot a vlhkostí uvnitř stavebních konstrukcí zatím prokázalo, že nedochází v konstrukcích ke kondenzaci vodní páry.
Na základě dlouhodobějších provedených měření hustoty tepelného toku a teplot bude možné odvodit součinitel prostupu tepla konstrukcí a porovnat výsledky teoretických předpokladů s reálnými naměřenými hodnotami.

## Slide 50: Děkuji Vám za pozornost
50